## Slide 1
UX01
Home | 통합 운영 현황판
01 / 07
핵심 목적
시뮬레이션 결과, 계산 상태 및 장비 운전 상태를 한 화면에서 확인하고 주요 운전조건을 조작합니다.
세부 기능
• 실내 평균온도, 입·출구 온도차, 최대 유속, 질량오차, GPU 사용률 표시
• 온도·속도 3D 결과 전환과 Fit/Reset, 실시간 갱신·정지
• R1–R5 전원, 운전모드, 설정온도, 풍량 및 R1 기류 방향 조작
• 실내·입구·출구·목표온도, GPU 사용률·FPS 추이 표시
• 물리시간, 시간간격, 격자 크기, FPS, GPU 메모리 표시
사용자 어드벤티지
• 핵심 해석 결과와 시스템 상태를 한 화면에서 확인
• 운전조건 변경에 따른 온도·유속 반응 관찰
• 질량오차나 계산 성능 저하 등 이상 징후를 신속하게 발견
UX 구성 화면
실제 런타임 캡처를 기반으로 구성
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX01

## Slide 2
UX02 1/3
Simulation Setup | Case & Model
02 / 07
핵심 목적
실험 조건 선택부터 모델·격자·물리모델·경계조건 검토와 실행까지 단계별로 구성하여 설정 누락이나 잘못된 실행을 줄입니다.
F1 CASE
F2 MODEL
F1 CASE
실험 조건 관리
세부 기능
• 실험 조건별 실내·외 온습도, 설정온도 및 목표 시뮬레이션 시간 설정
• 기본 Case 복제 및 사용자 Case 생성
사용자 어드벤티지
• Case Study 조건의 일관된 재사용
• 실험 이름과 설정의 추적성 향상
F2 MODEL
실내공간 정보 확인
세부 기능
• 실내공간의 크기·중심·격자 정보 확인
사용자 어드벤티지
• 해석 대상 실내공간이 의도한 조건으로 설정되었는지 확인
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX02 SIMULATION SETUP

## Slide 3
UX02 2/3
Simulation Setup | Mesh & Physics
03 / 07
핵심 목적
실험 조건 선택부터 모델·격자·물리모델·경계조건 검토와 실행까지 단계별로 구성하여 설정 누락이나 잘못된 실행을 줄입니다.
F3 MESH
F4 PHYSICS
F3 MESH
격자·GPU 자원 예측
세부 기능
• Lattice 격자 정보(Nx·Ny·Nz 및 전체 Cell 수) 계산
• Distribution Buffer, State Buffer, 3D Texture 메모리 추정
• 단일 GPU Buffer 제한 초과 여부 표시
사용자 어드벤티지
• 실행 전 계산 규모와 GPU 메모리 부담 예측
• 과도한 격자로 인한 초기화 실패 가능성 감소
F4 PHYSICS
물리모델 설정
세부 기능
• MRT Collision 및 D3Q19/D3Q7 구성 확인
• 난류모델 Off/Smagorinsky 선택
• Smagorinsky Constant·Turbulent Prandtl 설정
• 온도 범위·기준온도·Prandtl Target·Thermal tau 하한 설정
• 부력 사용 여부와 열팽창계수 설정
• 변경값을 Run 시점까지 임시 보관
사용자 어드벤티지
• Solver Inspector 없이 주요 물리조건 설정
• Case별 난류·열확산 조건 비교
• 실행 전 설정 유효성 확인
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX02 SIMULATION SETUP

## Slide 4
UX02 3/3
Simulation Setup | Boundary & Run
04 / 07
핵심 목적
실험 조건 선택부터 모델·격자·물리모델·경계조건 검토와 실행까지 단계별로 구성하여 설정 누락이나 잘못된 실행을 줄입니다.
F5 BOUNDARY
F6 RUN
F5 BOUNDARY
경계조건 구성
세부 기능
• Inlet·Outlet·Wall 구성요소 검색
• Inlet 속도/체적유량, 온도, 토출각 설정
• Outlet 밀도, 속도 보정계수, Density Anchor 확인·설정
• Wall 열경계와 벽면온도 설정
사용자 어드벤티지
• 실내공간과 Solver 경계조건의 연결 상태 확인
• 기존 컴포넌트를 직접 수정하는 과정 단순화
F6 RUN
최종 검토·실행 제어
세부 기능
• Case·Model·Mesh·Physics·Boundary 최종 요약
• Start New Run·Pause·Resume·Stop 제공
• Start 시 설정 적용 후 Solver와 물리시간 재초기화
• Pause/Resume 시 현재 Solver 상태 유지
• Stop 시 현재 결과와 물리시간 보존
• 진행률·물리시간·목표시간·시간간격·Step 수 표시
사용자 어드벤티지
• 최종 조건을 확인한 후 명시적으로 실행
• 중지·재개 과정에서도 현재 결과 보존
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX02 SIMULATION SETUP

## Slide 5
UX03
Flow Visualization | 3D 유동 결과 탐색
05 / 07
핵심 목적
LBM 계산 결과를 3D 공간과 절단면으로 표현하여 온도 및 기류 속도 분포를 직관적으로 분석합니다.
세부 기능
• Temperature와 Velocity 결과 전환
• X·Y·Z 절단면별 표시 여부와 위치 조절
• 온도 및 속도 GPU 결과 텍스처 표시
• Auto/Manual 표시 범위와 컬러맵 선택
• 단위·최솟값·최댓값·컬러 범례 표시
• Fit·Orbit·Pan·Reset 카메라 조작
사용자 어드벤티지
• 온도 분포와 기류 확산 형태를 공간적으로 확인
• 제트 도달거리와 고속 코어의 감쇠 특성 관찰
• 동일한 시점과 View에서 Case별 결과 비교
• 관심 절단면의 국부 유동 특성 분석
※
Pressure, Streamline, Comfort, Mass Flux는 현재 비활성 항목입니다.
UX 구성 화면
실제 런타임 캡처를 기반으로 구성
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX03

## Slide 6
UX04
System Monitor | Co-simulation 신호 감시
06 / 07
핵심 목적
Co-simulation에 참여하는 Controller·Product FMU의 주요 신호와 실내기 운전 상태를 실시간으로 감시합니다.
세부 기능
• 압축기·실외팬·EEV·사방밸브 등 액추에이터 값 표시
• 온도·압력·유량·습도별 센서 신호 조회
• Controller FMU의 전류·전압·주파수 등 전장 신호 표시
• Hz·Superheat·Subcooling·IDU1 관련 시계열 그래프 전환
• R1–R5 실내기의 운전상태·온습도·풍량·Fan·EEV 표시
• 신호 가용 상태와 FMU 오류 발생 시 마지막 완료 샘플 표시
사용자 어드벤티지
• Controller 입력과 Product FMU 응답을 한 화면에서 비교
• FMU 신호 누락이나 비정상 값의 조기 발견
• 여러 실내기의 운전상태를 동일 시점에서 비교
• 시스템 동작과 유동·열환경 결과의 원인관계 추적 지원
※
Live는 해당 신호를 현재 읽을 수 있다는 의미입니다.
UX 구성 화면
실제 런타임 캡처를 기반으로 구성
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX04

## Slide 7
UX05
Time History | FMU I/O 시계열 분석
07 / 07
핵심 목적
FMU 입력·출력 신호를 사용자가 선택하여 시간에 따른 변화와 신호 간 관계를 분석합니다.
세부 기능
• FMU Input/Output 변수 목록과 단위 표시
• 변수명 검색 및 필터링
• 그래프별 최대 12개 신호 선택과 3개의 독립 그래프 구성
• 단위별 Y축 자동 분리 및 최근 1,200개 샘플 유지
• Hover 값 확인, Wheel Zoom, 수평·수직 Pan, Reset
• Case Tag가 포함된 CSV로 선택 그래프 데이터 저장
사용자 어드벤티지
• 제어 입력과 제품 응답의 변화 추세·시간지연 분석
• 서로 다른 단위의 신호를 동일한 시간축에서 비교
• 목적별 그래프 분리로 복잡한 신호를 체계적으로 관리
• 필요한 데이터만 CSV로 추출하여 후처리·보고서에 활용
※
현재 주요 분석 대상은 FMU Input/Output 신호입니다.
UX 구성 화면
실제 런타임 캡처를 기반으로 구성
LBM/FMU SIMULATION PLATFORM
UX05